## Slide 1: Создание системы обеспечения ИБ АСТУ электросетевой компании
Сердюк Виктор Александрович,
Генеральный директор
АО «ДиалогНаука»
Тел.: +7 (495) 980 67 76
http://www.DialogNauka.ru
Мареев Денис Игоревич, Руководитель Департамента информационной безопасности АО «ОЭК»
Тел.: +7 (495) 657-91-01 http://www.uneco.ru

## Slide 2
Актуальность вопросов обеспечения кибербезопасности АСТУ
2
В результате кибератаки Венесуэла столкнулась с проблемами с электричеством (По данным ИТАР ТАСС, 09 марта 2019)
Национальная энергетическая компания Укрэнерго также столкнулась с проблемами в работе компьютерных систем в результате хакерской атаке на Киевэнерго (По данным Интерфакс-Украина, 27 июня 2017)
Кибератака на объект электроэнергетики в США вызвала множественные сбои (По данным Национальной лаборатории энергетических технологий США, 5 марта 2019)

## Slide 3: Инциденты в системах АСУ
3
процент компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные программы
(по данным Лаборатории Касперского)

## Slide 4: Источники угроз для АСУ
4
* По данным Лаборатории Касперского
1-е полугодие 2019 года
2-е полугодие 2018 года
1-е полугодие 2018 года

## Slide 5: Стадии проекта по созданию СОИБ
Аудит текущего состояния ИБ
Проектирование
Поставка
СМР, ПНР и испытания

## Slide 6: Примеры уязвимостей, выявленных на этапе обследования
Незащищенный удаленный доступ к АСТУ через Интернет
Вредоносное программное обеспечение
Отсутствие правил МЭ (permit any any), или отсутствие самих МЭ, имеющихся в документации
Неконтролируемые и слабо документированные связи на нижнем уровне
Пароли, установленные подрядчиками при создании системы

## Slide 7: Ключевые задачи
Внедрение процессов ИБ
Защита сети
Сегментирование и защита периметра
Защита конечных устройств
Защита от вредоносного ПО
Аутентификация и контроль доступа (в т.ч. для устройств в РТП/ТП/СП)
Технологический трафик
Наблюдаемость
Обнаружение/блокирование сетевых атак, червей и т.п.
Обеспечение целостности
Обнаружение несанкционированных действий
Обеспечение мониторинга ИБ в АСТУ
Дополнительный контроль технологического трафика

## Slide 8: Организация защиты на уровне сети

## Slide 9: Организация защиты на уровне АРМ, серверов и мониторинг технологического трафика
Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) разработано «Лабораторией Касперского» для защиты сложных промышленных сред и обеспечения непрерывности технологических процессов
KICS for nodes – промышленный антивирус с расширенными возможностями
KICS for networks – мониторинг аномальной активности в промышленных протоколах

## Slide 10: Защита РТП/ТП/СП

## Slide 11: Дополнительные подсистемы СОИБ АСТУ
Подсистема управления уязвимостями
Подсистема контроля привилегированных пользователей
Подсистема мониторинга событий информационной безопасности
Подсистема защиты от несанкционированного доступа на базе двухфакторной аутентификации

## Slide 12: Минимизация проектных рисков
Резервирование ключевых компонент
Резервные схемы работы
Плавное внедрение политик ИБ в ходе опытной эксплуатации
Отказоустойчивая архитектура
Использование лучших решений и мировых практик

## Slide 13: Результаты эксплуатации средств межсетевого экранирования и обнаружения атак
Успешно выявляется и блокируется вредоносный трафик из корпоративной сети в технологический сегмент
Появилась возможность контролировать и разграничивать доступ между различными сегментами сети
Выполняется мониторинг несанкционированной сетевой активности внутри технологического сегмента

## Slide 14: Результаты эксплуатации средств защиты на уровне АРМ
Успешно выявляется и блокируется вредоносный вредоносный код на уровне рабочих станций
Появилась возможность проводить инвентаризацию ПО, установленного на АРМ с целью выявления нелегитимных программ
Осуществляется блокировка подключений несанкционированных устройств к внешним портам АРМ (например, USB-модемов)

## Slide 15: Результаты эксплуатации подсистемы анализа уязвимостей
Использование подсистемы позволяет выявлять уязвимости в ПО и оборудовании, установленном в технологическом сегменте
Первый опыт практического использования подсистемы позволил выявить слабые места во взаимодействии служб ИБ и ИТ при моделировании сетевой атаки
Сетевое сканирование, проводимое при помощи подсистемы позволяет выявлять новые сетевые сегменты и подключения узлов

## Slide 16: Результаты эксплуатации KICS for network
Использование решения позволяет осуществлять мониторинг технологического трафика на уровне передаваемых команд
Для повышения эффективности решения осуществляется постоянное взаимодействия с вендором и технологами для описания признаков наличия несанкционированной активности

## Slide 17: Результаты эксплуатации подсистемы мониторинга событий ИБ
Подсистема мониторинга выступает единой консолью, на которой отображаются все выявленные инциденты и нарушения
Подсистема позволяет собирать события не только со средств защиты информации, но и с информационных систем, что может быть в последствии использоваться для расследования инцидентов ИБ
Подсистема мониторинга выступает платформой для последующей интеграции с ГосСОПКА

## Slide 18: Что сделано
Создана система обеспечения кибербезопасности АСТУ
Разработаны внутренние регламентирующие документы по обеспечению информационной безопасности
Создано выделенное подразделение по обеспечению кибербезопасности информационно-технологических систем
Система обеспечивает защиту :
  АСТУ ЦУС
  12 подстанций, класс напряжения - 110/220 кВ
  Более 100 РТП/РП, класс напряжения 10/20 кВ

## Slide 19: Что предстоит сделать
Расширение области действия системы на новые подстанции
Реализация выполнения требований Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
Подключение к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА)
Создание круглосуточного центра мониторинга информационной безопасности

## Slide 20
Спасибо за внимание!